## Slide 1: «проблемы разработки и внедрения проектов определения границ и разграничения территорий санитарно-защитных производственных объектов в черте г. Усть-Каменогорска ВКО и области Абай»
Д.т.н., профессор
ВКТУ им. Д. Серикбаева
Максимов В.А.
Главный специалист ТОО «АЛТАЙ ГЕОСЕРВИС»
Клишина М.М.
Notes: Этот шаблон можно использовать как начальный файл для представления учебных материалов группе слушателей.
Разделы
Для добавления разделов щелкните слайд правой кнопкой мыши. Разделы позволяют упорядочить слайды и организовать совместную работу нескольких авторов.
Заметки
Используйте раздел заметок для размещения заметок докладчика или дополнительных сведений для аудитории. Во время воспроизведения презентации эти заметки отображаются в представлении презентации.
Обращайте внимание на размер шрифта (важно обеспечить различимость при ослабленном зрении, видеосъемке и чтении с экрана)
Сочетаемые цвета
Обратите особое внимание на графики, диаграммы и надписи.
Учтите, что печать будет выполняться в черно-белом режиме или в оттенках серого. Выполните пробную печать, чтобы убедиться в сохранении разницы между цветами при печати в черно-белом режиме или в оттенках серого.
Диаграммы, таблицы и графики
Не усложняйте восприятие: по возможности используйте согласованные, простые стили и цвета.
Снабдите все диаграммы и таблицы подписями.

## Slide 2
Процесс реализации государственных решений в системе обеспечения рационального использования земель практически не исследован
Объект исследования: система норм и регламентов использования земель в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) производственных и иных предприятий на территории ВКО и области Абай
Цель исследования: выявить соответствие идеологии и нормативно-методологического режима землепользования в СЗЗ, оценить его эффективность
Новизна/актуальность: проблема рационального использования земель в РК – это проблема, актуальность которой обусловлена, прежде всего, социально-экономическими преобразованиями в стране – сменой всего уклада земельных отношений, необходимостью формирования нового порядка и регламентов нормативно-правового, экономического и технологического регулирования системы управления земельными ресурсами
Notes: Дайте краткий обзор презентации. Опишите главную суть презентации и обоснуйте ее важность.
Представьте каждую из основных тем.
Чтобы предоставить слушателям ориентир, можно можете повторять этот обзорный слайд в ходе презентации, выделяя тему, которая будет обсуждаться далее.

## Slide 3
Согласно ст. 121 Земельного Кодекса Республики Казахстан
« …в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов устанавливаются зоны, в пределах которых ограничиваются или запрещаются те виды деятельности, которые не совместимы с целями установления зон»

## Slide 4
Согласно ст. 58 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» «санитарно-защитная зона - территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные предприятия и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов» .
«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов»»
- объекты I класса опасности с СЗЗ 1000 м и более;
- объекты II класса опасности с СЗЗ от 500 м до 999 м;
- объекты III класса опасности с СЗЗ от 300 м до 499 м;
- объекты IV класса опасности с СЗЗ от 100 м до 299 м;
- объекты V класса опасности с СЗЗ от 0 м до 99 м.
Notes: Дайте краткий обзор презентации. Опишите главную суть презентации и обоснуйте ее важность.
Представьте каждую из основных тем.
Чтобы предоставить слушателям ориентир, можно можете повторять этот обзорный слайд в ходе презентации, выделяя тему, которая будет обсуждаться далее.

## Slide 5
При обосновании формирования СЗЗ устанавливаются:
- границы и площадь СЗЗ;
- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;
функциональное зонирование территории СЗЗ и режим использования различных зон
CЗЗ по замыслу – территория (полоса) специального назначения в черте населенного пункта, вокруг источников неблагоприятного воздействия на окружающую среду, «некий» пространственный санитарно-эпидемиологический буфер между жилой и производственно-складской зонами.
ПРОТИВОРЕЧИЯ:
Во-первых. По определению СЗЗ – это объекты, расположенные в черте населенного пункта или близ его границ. Но Налоговый комитет обязует все предприятия, хоть в какой-то мере имеющие воздействие на окружающую среду, вне зависимости от того где они расположены (от категории земель), определить свои СЗЗ и платить в соответствии этим земельный налог по ставкам, предусмотренным действующим законодательством. При этом земли запаса налогообложению вообще не подлежат. Разумеется, негативное воздействие на окружающую среду следует как-то учитывать, где бы то ни было. Но там какие-то другие зоны, не СЗЗ по определению.

## Slide 6
Во-вторых. Даже названия проектов по СЗЗ до сих пор формулируются в каждом «дворе» по своим представлениям, порой совершено абсурдным, например, «Проект внутрихозяйственного землеустройства». И тому подобных бесчисленное множество.
Название землеустроительного проекта – «Проект разграничения налогооблагаемой территории санитарно-защитной зоны» отражает цели, задачи и содержание предстоящих работ. И является единственным верным с точки зрения земельного кадастра.
«Проект определения границ СЗЗ» - это про то, как и с помощью каких работ были рассчитаны эти границы (экологический проект)
В третьих. Границы СЗЗ на схемах, планах и картах в проектах, функци-онального, экологического и иных видов зонирования обозначается специальными условными знаками и на местности должны быть закреплены как-то. К сожалению, эта норма абсолютно ни кем не регулируется

## Slide 7
В четвертых. И это главное. Налогооблагаемая площадь СЗЗ «данного» пользователя тем меньше, чем больше налогоплательщиков в пределах этой СЗЗ расположено. В «идеале» – в районах сплошной жилой застройки. Даже участки перекрытия СЗЗ облагаются налогом в разы меньшим в зависимости от числа «участников перекрытия», хотя очевидно – экологическая ситуация в этих местах вряд ли благоприятнее в разы. А в районах сплошной жилой застройки и вовсе здорово – за пользование землей в пределах СЗЗ налоги платят жильцы. Абсурдность такого положения - чем хуже, тем лучше – очевидна. Это противоречит сути и смыслу законодательства о налогообложении СЗЗ. Это никак не стимулирует внедрение в производство экологически безопасных технологий и уж тем более благоустройство СЗЗ.
Для города Усть-Каменогорска свойственна неупорядоченная «комбинация» функциональных зон - жилая застройка соседствует с крупными промышленными объектами и их СЗЗ, в жилой зоне допускается размещение наземных и подземных гаражей.
Вопрос кого и как защищают санитарно-защитные зоны в застроенной территории ВКО и области Абай остается открытым.

## Slide 8
ВЫВОДЫ
Целесообразность нормативно-правового обеспечения СЗЗ выражена на данный момент в основном запретительными свойствами.
Характер правовых регламентов и норм землепользования в СЗЗ
формально путаный, непоследовательный и по многим позициям противоречивый: в настоящий момент закон
Порядок организации, использования и устройства СЗЗ не обеспечен экономически и потому не имеет обязательного свойства.
Порядок налогообложения земель СЗЗ противоречит идеологии этого замысла, экологически абсурден – экономически выгодно размещение производственных предприятий и их СЗЗ в густонаселенных селитебных районах.
Законодательную базу и экономические возможности решения этой
проблемы следует радикально пересмотреть.

## Slide 9
Генеральная схема разграничения налогооблагаемой территории СЗЗ

## Slide 10
Согласно зарубежному опыту, можно сказать, что фактически же создание СЗЗ означало расточительное расходование земли
Решать проблему на месте ее возникновения
Установка современных фильтров, защищающих устройств, отвечающих международным стандартам

## Slide 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ